Ausschreibungstextvorschlag:

Meudt – Sonderflachbord für Kreisverkehre Zirkulum FB 20x25 mit 5cm-Anlauf, Vorsatzbeton weiß,

werkseitig auf erforderliche Höhe gesägt

Vorpositionen in Abhängigkeit des Fahrbahnbelages:

a.)  Eventualposition bei bituminösen Belägen

……lfm	reinigen der vorhanden Fahrbahndecke im Bereich der Klebeflächen einschließlich Entsorgung der Abfälle.

(Verfahren je nach Belagszustand wählen, z.B. Kehren, Hochdruckwasserstrahl usw.)

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Hauptpositionen:

……lfm	Meudt – Sonderflachbord für Kreisverkehrsanlagen Profil FB 20x25cm mit 5cm Anlauf, nach DIN EN 1340 und DIN 483, Baulänge 50 cm, zweischichtig mit weißen Vorsatzbeton, weißpigmentierter Acrylatbeschichtung, Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL-Pflaster-StB06), werkseitig gesägt (=Steinklebeflächenvorbereitung) auf Sonderhöhe: …… cm (z.B. 9cm) und nachstehender Charakteristika:

Bordsteine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder -austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitäts-standard „MEUDT eFT“ (1) erfüllen. Als Bindemittel ist Zement der Sorte CEM II/52,5 zu verwenden.

Der Weißvorsatz ist unter ausschließlicher Verwendung von weißem Portlandzement, hellem / weißem Quarzkies, Quarzsand herzustellen und die Sichtflächen sind mit weißpigmentierter Acrylatbeschichtung, in Anlehnung an die Richtlinie für die Herstellung von weißen Betonfertigteilen für Fahrbahnmarkierungen, zu beschichten.

(1)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

Kernbetonzementgehalt:	min. 280 kg/m³

Vorsatzzementgehalt: 	min. 400 kg/m³

Zementsorte:	CEM II/52,5

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung < 500 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren

liefern, einschließlich erforderlichem Kleber- und Vorbeschichtungsmaterialien, und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung auf vorhandene Fahrbahndecke (hier bitte genau Fahrbahnbelagsart angeben) vollflächig aufkleben.

Die Position beinhaltet, die Vorbeschichtung der Steinunterseite, sowie der Fahrbahndecke z. B. mit 2-Komponenten Kunstharzvorbeschichtung Silikal R51 (Verbrauch ca.300g je m²-Beschichtungsfläche). Die noch feuchte Vorbeschichtung ist mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,7 – 1,2 mm, zur Erhöhung der Rauigkeit, abzustreuen. Der 2-Komponenten Methacrylatmörtel Typ Silikal R17 (Verbrauch: ca. 20kg/m²), oder gleichwertiger Art, ist vor Ort anzumischen und in einer Stärke von 5 bis 10 mm aufzubringen. Die Klebebordsteine sind unter Beachtung der Verarbeitungszeit in den feucht / plastischen Mörtel fluchtgerecht zu versetzen. Die Verklebung ist vollflächig auszuführen. Die Fugenbreite ist mit ca. 5 mm auszubilden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. Überschüssiges Material ist zu entfernen und einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers zu entsorgen.

Für das Versetzen in Geraden und Radien größer 12 m sind Bordsteine der Länge 50 cm zu verwenden. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Vergütung für das Kleben von Bordsteinen in Radien, erfolgt in gesonderten Positionen.

Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungshinweise des Bordstein- und die des Kleberherstellers sind zu beachten und ebenso Vertragsgrundlage. Die Produkte des Bordsteinlieferanten müssen zusätzlich vom Güteschutz fremdüberwacht sein.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT

Betonsteinwerk GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon: 0 64 35 / 50 92-0

Telefax: 0 64 35 / 50 92–25

……lfm		Kleben von Außenbogensteinen (KA) der Baulänge 78cm in Radien von 0,5m bis 12,0m (lieferbare Radien: 0,5; 0,75, 1,0; 1,25, 3,0; 5,0; 8,0; 12,0m)

Zwischenradien gemäß Versetzempfehlung des Herstellers, sonst wie Pos. ………

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück		Kleben von Kopfsteinen (rechts/links) der Baulänge 50cm, sonst wie Pos. ………

Einheitspreis €/Stk: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück		Kleben von Übergangsteinen Zirkulum auf FB 20x20 (rechts/links), der Baulänge 50cm, sonst wie Pos. ………

Einheitspreis €/Stk: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten

Einheitspreis €/Stk: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Eventualposition: Ausgleichsmassen

……kg	Einbau von Reaktionsharzbeton für eventuell notwendigen Höhenausgleich, Einbau nur auf ausdrückliche Anweisung der verantwortlichen Bauleitung

Einheitspreis €/kg: ___________	Gesamtbetrag €	__________