Ausschreibungstextvorschlag:

Meudt – Betonklebehochbordsteine HB15x25 bzw. HB15x30 mit grauem Vorsatzbeton,

werkseitig auf erforderliche Höhe gesägt

Vorpositionen in Abhängigkeit des Fahrbahnbelages:

a.)  Eventualposition bei bituminösen Belägen

……lfm	reinigen der vorhanden Fahrbahndecke Im Bereich der Klebeflächen einschließlich Entsorgung der Abfälle.

(Verfahren je nach Belagszustand wählen, z.B. Kehren, Hochdruckwasserstrahl usw.)

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

b.) bei Betonfahrbahndecken immer erforderlich

……lfm	Entfernen der Zementhaut und des Betonnachbehandlungsmittels im Bereich der Klebeflächen mittels Kugelstrahlen, Hochdruckwasserstrahlen, Anfräsen oder anderen geeigneten Verfahren, einschließlich Reinigung und Entsorgung der Abfälle.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Hauptpositionen:

……lfm	Meudt - Betonklebeflachbordstein Profil HB 15x25/HB 15/30 nach DIN EN 1340 und DIN 483, Baulänge1 m, zweischichtig mit grauem Vorsatzbeton, Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL-Pflaster-StB06), werkseitig gesägt (=Steinklebeflächenvorbereitung) auf Sonderhöhe: 15 oder …… cm und nachstehender Charakteristika:

Bordsteine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitätsstandard „MEUDT eFT“ (1) erfüllen. Als Bindemittel ist Zement der Sorte CEM II/52,5 zu verwenden. Einfärbungen sind ausschließlich mit Bayer-Eisen-Oxid-Farbpigmenten herzustellen

(1)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

Kernbetonzementgehalt:	min. 280 kg/m³

Vorsatzzementgehalt: 	min. 400 kg/m³

Zementsorte:	CEM II/52,5

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung < 500 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren

liefern, einschließlich erforderlichem Kleber- und Vorbeschichtungsmaterialien, und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung auf vorhandene Fahrbahndecke (hier bitte genau Fahrbahnbelagsart angeben) vollflächig aufkleben.

Die Position beinhaltet, die Vorbeschichtung der Steinunterseite, sowie der Fahrbahndecke z. B. mit 2-Komponenten Kunstharzvorbeschichtung Silikal R51 (Verbrauch ca.300g je m²-Beschichtungsfläche). Die noch feuchte Vorbeschichtung ist mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,7–1,2 mm, zur Erhöhung der Rauigkeit, abzustreuen. Der 2-Komponenten Methacrylatmörtel Typ Silikal R17 (Verbrauch: ca. 20kg/m²), oder gleichwertiger Art, ist vor Ort anzumischen und in einer Stärke von 5 bis 10 mm aufzubringen. Die Klebebordsteine sind unter Beachtung der Verarbeitungszeit in den feucht / plastischen Mörtel fluchtgerecht zu versetzen. Die Verklebung ist vollflächig auszuführen. Die Fugenbreite ist mit ca. 5 mm auszubilden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. Überschüssiges Material ist zu entfernen und einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers zu entsorgen.

Für das Versetzen in Geraden und Radien größer 8m sind Bordsteine der Länge 50cm zu verwenden. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Vergütung für das Kleben von Bordsteinen anderer Baulängen, Radien, Ecken, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten Positionen.

Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungshinweise des Bordstein- und die des Kleberherstellers sind zu beachten und ebenso Vertragsgrundlage. Die Produkte des Bordsteinlieferanten müssen zusätzlich vom Güteschutz fremdüberwacht sein.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT

Betonsteinwerk GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

……lfm	Zulage für das Kleben von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 50cm (Halbe) in Geraden oder Radien größer 8,0m und kleiner 20,0m.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Zulage für das Kleben von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 33cm (Drittelsteine) in Geraden oder Radien

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Zulage für das Kleben von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 25cm (Viertelsteine) in Geraden oder Radien

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Zulage für das Kleben von Hochbordsteinen der Vorpositionen jedoch mit Profil HB15x30

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Kleben von Außenbogensteinen Profil HB 15x25 der Baulänge 78cm in Radien von 0,5m bis 8,0m (lieferbare Radien: 0,5; 0,75; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0m) Zwischenradien gemäß Versetzempfehlung des Herstellers, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Kleben von Innenbogensteinen Profil HB 15x25 der Baulänge 78cm in Radien R 0,50/0,35m und R 1,00/0,85m, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Kleben / Herstellen von 90° Außenecken Profil HB 15x25 mit zweiteiligen Eckelementbordsteinen der Baulänge 50 cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Kleben / Herstellen von 135° Außenecken Profil HB 15x25 unter Verwendung eines Eckelementbordsteins der zweiteiligen 90° Außenecke (links oder rechts) der Baulänge 50 cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	 Kleben / Herstellen von 90° Innenecken Profil HB 15x25 mit zweiteiligen Eckelementbordsteinen der Baulänge 50 cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Kleben / Herstellen von 135° Innenecken Profil HB 15x25 unter Verwendung eines Eckelementbordsteins der zweiteiligen 90° Innenecke (links oder rechts) der Baulänge 50 cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Kleben von Übergangsteinen Profil HB 15x25 (Hänger links o. rechts) auf Rundbord RB15x22 cm (einteilig) der Baulänge 100cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Kleben von Übergangsteinen Profil HB 15x25 (links o. rechts) auf Rundbordprofil RB15x22 cm zweiteilig mit Gesamtbaulänge 200cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Hinweis:

Die beiden vorgenannten Positionen sind für die Gestaltung von Übergängen auf Rundbordsteine mit Profil RB 15x22.

Nähere Details für die Ausschreibung von Rundbordsteinen Profil RB15x22 entnehmen Sie bitte unserem entsprechenden Ausschreibungstextvorschlag zu diesem Bordsteinprofil.

Weitere Hinweise zur Gestaltung von Absenkungen im Bereich „barrierefreies Bauen“ mit den Systemen MEUDT -Roll- und Tastbord usw. für Fußgängerüberwege, Querungsstellen und -hilfen, Einfahrten etc. oder von Übergangen auf Meudt-Flachborsteinprofile entnehmen Sie bitte dem Downloadbereich unserer Website: www.meudt-betonsteinwerk.de. Hier finden Sie entsprechende Gestaltungs- und Textvorschläge zu den entsprechenden Produkten.

……Stück	Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für liefern und versetzen vorgenannter Bordsteine eingefärbt anthrazit

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für liefern und versetzen vorgenannter Bordsteine eingefärbt braun

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Beschichtung vor Ort

………lfm	Reinigen und aufrauen der zu beschichtenden Flächen (z.B. mittels Hochdruckreiniger oder Hochdruckwasserstrahlen usw.), einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. (wenn erforderlich)

Einheitspreis €/lfm ___________	Gesamtbetrag €:	__________

………lfm	nachträgliches Herstellen einer weiß / reflektierenden MMA – Harzbeschichtung. Die Position beinhaltet das mehrschichtige Auftragen und Einstreuen (bis zur Sättigung) von Glasreflexkörpern. Überschüssiges Material ist zu entfernen und einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers zu entsorgen.

Die Durchführung der Arbeiten darf nur bei geeigneter Witterung auf trockenem und sauberem Untergrund erfolgen.

Einheitspreis €/lfm ___________	Gesamtbetrag €:	__________

………lfm	Zulage für die Ausführung der nachträglichen Beschichtung in Teillängen (z.B. nur jeder zweite Stein, hier bitte die gewünschte Ausführung beschreiben)

Einheitspreis €/lfm ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Glasmarker

………St.	Zulage für vorstehende Flachbordsteine versehen mit Glasmarkern Typ „Holophane“ 360° passiv“, Durchmesser 50mm, mit werkseitig hergestellter, zweistufiger Kernbohrung, einschließlich der erforderlichen Glasmarker. Die lose mitgelieferten Glasmarker sind nach dem Versetzen der Bordsteine fachgerecht in die Bohrungen einzusetzen. Die Anordnung, Position der Flachborde mit Glasmarkern erfolgt gemäß Detailplänen bzw. Angaben der Bauleitung.

Einheitspreis €/St. ___________	Gesamtbetrag €:	_________

Eventualposition: Ausgleichsmassen

……kg	Einbau von Reaktionsharzbeton für eventuell notwendigen Höhenausgleich, Einbau nur auf ausdrückliche Anweisung der verantwortlichen Bauleitung

Einheitspreis €/kg: ___________	Gesamtbetrag €	__________