Ausschreibungstextvorschlag:

Meudt - Hochbordsteine HB15x25 bzw. HB15x30

……lfm	Meudt - Betonhochbordstein Profil HB12/15x25cm, Baulänge 100cm (Meterstücke) grau mit Vorsatzbeton nach DIN EN 1340 Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL Pflaster-StB06) und nachstehender Charakteristika:

Betonbordsteine hergestellt ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –austauschstoff, unter ausschließlicher Verwendung von Basaltsplitt und dem nachstehend definierten  Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung ≤ 500 g/m² im Mittel nach den

CDF-Verfahren

- Druckfestigkeit (DIN18501-1982-11):	≥ 60 N/mm² im Mittel, kein Einzelwert < 50N/mm²

- Kernbetonzementgehalt:	min. 280 kg/m³

- Vorsatzzementgehalt: 	min. 400 kg/m³

- Zementsorte:	CEM I 42,5; CEM II/A-S 52,5

- Einfärbungen: 	ausschließlich mit Eisen-Oxid-Farbpigmenten

Vorgenannte Betonbordsteine, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungsmaterial (Fundamentbeton usw.) liefern und fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen.

DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und das M FP der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers zu beachten.

Die Hersteller der Betonmaterialien müssen von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein.

Einbaubeschreibung:

Vorstehend beschriebene Bordsteine liefern und fachgerecht nach DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und M FP auf ein mindestens 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament aus Beton C 20/25 (bei hohen Lasten auch C 25/30) mit Betonrückenstütze höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung in Geraden oder Radien >20m versetzen. Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in der gesamten Höhe mindestens 15 cm dick in Schalung herzustellen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberkante der Rückenstütze ist nach außen leicht abzuschrägen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich.

Zulagen für das Versetzen von Bordsteinen anderer Baulängen, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten, nachstehend auf geführten, Positionen. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

……lfm	Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 50cm (Halbe) in Geraden oder Radien größer 8,0m und kleiner 20,0m.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 33cm (Drittelsteine) in Geraden oder Radien

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 25cm (Viertelsteine) in Geraden oder Radien

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Hochbordsteinen der Vorpositionen jedoch mit Profil HB15x30

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Versetzen von Außenbogensteinen (KA) Profil HB 15x25 der Baulänge 78cm in Radien von 0,5m bis 8,0m (lieferbare Radien: 0,5; 0,75; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0m) Zwischenradien gemäß Versetzempfehlung des Herstellers, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Versetzen von Innenbogensteinen (KI) Profil HB 15x25 (Steine aus „Teilhandfertigung“)der Baulänge 78cm mit Radius r= 0,50m; 1,00m; 3,00m; 4,00m; 5,00m sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Versetzen / Herstellen von 90° Außenecken Profil HB 15x25 mit zweiteiligen Eckelementbordsteinen der Baulänge 50 cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Versetzen / Herstellen von 135° Außenecken Profil HB 15x25 unter Verwendung eines Eckelementbordsteins der  zweiteiligen 90° Außenecke (links oder rechts) der Baulänge 50 cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Versetzen / Herstellen von 90° Innenecken Profil HB 15x25  mit zweiteiligen Eckelementbordsteinen der Baulänge 50 cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Versetzen / Herstellen von 135° Innenecken Profil HB 15x25 unter Verwendung eines Eckelementbordsteins der  zweiteiligen 90° Innenecke (links oder rechts) der Baulänge 50 cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Versetzen von Übergangsteinen Profil HB 15x25 (Hänger links o. rechts) auf Rundbord RB15x22 cm (einteilig) der Baulänge 100cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Versetzen von Übergangsteinen Profil HB 15x25 (links o. rechts) auf Rundbordprofil RB15x22 cm zweiteilig mit Gesamtbaulänge 200cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Hinweis:

Die beiden vorgenannten Positionen sind für die Gestaltung von Übergängen auf Rundbordsteine mit Profil RB 15x22.

Nähere Details für die Ausschreibung von Rundbordsteinen Profil RB15x22 entnehmen Sie bitte unserem entsprechenden Ausschreibungstextvorschlag zu diesem Bordsteinprofil.

Weitere Hinweise zur Gestaltung von Absenkungen im Bereich „barrierefreies Bauen“ mit den Systemen MEUDT -Nullabsenkung, Profil Fase2, EasyCross2.0 usw. für Fußgängerüberwege, Querungsstellen und -hilfen, Einfahrten etc. oder von Übergangen auf Meudt-Flachborsteinprofile entnehmen Sie bitte dem Downloadbereich unserer Website: www.meudt-betonsteinwerk.de. Hier finden Sie entsprechende Gestaltungs- und Textvorschläge zu den entsprechenden Produkten.

……Stück	Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage überfahrbare Bordsteine mit hoher bzw. besonderer Belastung gemäß MVP der FGSV für die Leistung wie in den Vorpositionen,  jedoch unter zusätzlicher Verwendung / Auftrag einer zementären, kunststoffvergütenten Haftschlämme als Haftbrücke auf der Steinunterseite und im Bereich der Rückenstütze. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers der Haftschlämme sind zu beachten

Material: z.B. Sopro Haftschlämme Flex HSF 748 oder gleichwertiger Art

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €  	__________

……lfm	Zulage für liefern und versetzen vor genannter Bordsteine eingefärbt anthrazit

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für liefern und versetzen vor genannter Bordsteine eingefärbt braun

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Beschichtung vor Ort

………lfm	Reinigen und aufrauen der zu beschichtenden Flächen (z.B. mittels Hochdruckreiniger oder Hochdruckwasserstrahlen usw.), einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.(wenn erforderlich)

Einheitspreis €/lfm ___________	Gesamtbetrag €:	__________

………lfm	nachträgliches Herstellen einer weiß / reflektierenden MMA – Harzbeschichtung. Die Position beinhaltet das mehrschichtige Auftragen und Einstreuen (bis zur Sättigung) von Ballotini® - Glasreflexkörpern. Überschüssiges Material ist zu entfernen und einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers zu entsorgen.

Die Durchführung der Arbeiten darf nur bei geeigneter Witterung auf trockenem und sauberem Untergrund erfolgen.

Einheitspreis €/lfm ___________	Gesamtbetrag €:	__________

………lfm	Zulage für die Ausführung der nachträglichen Beschichtung in Teillängen (z.B. nur jeder zweite Stein, hier bitte die gewünschte Ausführung beschreiben)

Einheitspreis €/lfm ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Glasmarker

………St.	Zulage für vorstehende Flachbordsteine versehen mit Glasmarkern Typ „Holophane“ 360° passiv“, Durchmesser 50mm, mit werkseitig hergestellter, zweistufiger Kernbohrung, einschließlich der erforderlichen Glasmarker. Die lose mitgelieferten Glasmarker sind nach dem Versetzen der Bordsteine fachgerecht in die Bohrungen einzusetzen. Die Anordnung, Position der Flachborde mit Glasmarkern erfolgt gemäß Detailplänen bzw. Angaben der Bauleitung.

Einheitspreis €/St. ___________	Gesamtbetrag €:	_________