Ausschreibungstextvorschlag für konventionelle Bauweise:

- Stck.	Inselköpfe als Fertigteil, zweischichtig mit Vorsatz betongrau,

rostfreien Gewindehülsen zur Aufnahme von Transportankern und Verschlussstopfen, hergestellt mit gebrochenem natürlichen Hartgestein, Portlandzement CEM I 42,5 R, Kernbetonzementgehalt min.280 kg/m³, Vorsatzzementgehalt min. 400 kg/m³, ohne Flugasche als Zementaus-tauschstoff, gemäß nachstehender Ausführung liefern und auf eine 20 cm Starke Betonbettung aus Beton C 20/25 nach Angaben der Bauleitung hohen- und fluchtgerecht versetzen. Die Position beinhaltet auch die Lieferung und Herstellung der Betonbettung.

Genaue Form, Maße und Einbaulage sind mit der Bauleitung abzustimmen. Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungshinweise des Fertigteilherstellers sind zu beachten und ebenso Vertragsgrundlage.

Ausführung des Inselkopfes: (bitte Position auswählen und Angaben ergänzen / abändern)

a.)	Typ 1als Kreisausschnitt mit Sockelhöhe 5 cm

Radius: z.B. 1,50; 1,25 o. 1,00 m, selten auch 0,75; und 0,50 m

Größe des Kopfes bis ca. 3,5 m²,

Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.

gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt

b.)	Typ 2 als Fertigteil mit verlängerten Schenkeln, Sockelhöhe 5 cm

Radius: 0,75 m

Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.

Größe des Kopfes bis ca. 2 m2,

gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt

c.)	Typ 3; 4 o. 5 als Fertigteil mit verlängerten Schenkeln, Sockelhöhe 5cm

Radius: 0,50 m

Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.

Größe des Kopfes bis ca. 1,5 m2,

gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt

Einheitspreis €/St.: ___________		Gesamtbetrag €:	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT Betonsteinwerk GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod/Ww.

Tel.: 06435/5092 - 0

Fax: 06435/5092 – 25

oder gleichwertiger Art

- Stck.	Zulage für den werkseitigen Einbau einer Graugussbodenhülse für die Auf-nahme von 60mm Schildermasten komplett mit PVC – Spannring und Mutter

Einheitspreis €/St.: ___________		Gesamtbetrag €:	__________

Eventualposition:

- m²	Reinigen und aufrauen der zu beschichtenden Flächen mittels Sandstahlen, einschließlich aller erforderlicher Nebenarbeiten.(wenn erforderlich)

Einheitspreis €/m²: ___________		Gesamtbetrag €:	__________

- m²	nachträgliches Herstellen einer weiß / reflektierenden MMA – Harzbeschichtung. Die Position beinhaltet das mehrschichtige Auftragen und Einstreuen (bis zur Sättigung) von Ballotini® - Glasreflexkörpern. Über-schüssiges Material ist zu entfernen und einschließlich des Verpackungs-materials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers zu entsorgen.

Die Durchführung der Arbeiten darf nur bei geeigneter Witterung auf trockenen und sauberen Untergrund erfolgen.

Einheitspreis €/m²: ___________		Gesamtbetrag €:	__________