Ausschreibungstextvorschlag für taktile Pflaster- und Plattensysteme / Blindenleitplatten und Bodenindikatoren gem. DIN 32984 und DIN EN 1338 Qualität DIK und Meudt eFT

MEUDT - Betonnoppenplattenstein als Orientierungsplatte

z.B. Meudt – Betonnoppenplattenstein als Orientierungsplatte (Bodenindikator) gemäß DIN 32984 und Pflaster nach DIN EN 1338 Qualität DIK und Meudt eFT

Lieferant: Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH

oder gleichwertiger Art

Charakteristika:

Betonnoppenplattenstein mit Weißzementvorsatz, und weißpigmentierter Acrylatbeschichtung, Mikrofase 1x1 mm (ungefast nach DIN EN 1338), Fugenbreite ca. 3-5 mm, Format (Raster)* 30x30cm, Stärke 8cm, 32 Noppen in diagonaler Anordnung, Mittelpunktabstand 51,1mm diagonal, Noppenabstand orthogonal in Messebene: 49,8mm Noppendurchmesser in Messebene 22,5mm, Noppenhöhe 5 mm, SRT-Wert ≥ 60, zur taktilen und optischen Orientierung als Bodenindikator gemäß DIN 32984 und Pflasterstein nach DIN EN 1338 Qualität DIK und Meudt eFT(2)

weitere nachzuweisende Eigenschaften:

Kernbetonzementgehalt:			min. 280 kg/m³ (CEM I o. CEM II A-S)

Vorsatzzementgehalt: 			min. 400 kg/m³ (CEM I o. CEM I weiß DW))

Druckfestigkeit:				60 N/mm² im Mittel, kein Einzelwert kleiner 50 N/mm²

(2)erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung < 500 g/m² im Mittel nach den CDF-Verfahren

Farbe: 	weiß

Oberfläche:	unbehandelt mit weißpigmentierter Acrylatbeschichtung

Verlegeart:	Leitstreifen- oder Orientierungs- oder Aufmerksamkeitsfeld in Kombination mit Pflaster der Position ………………

(bitte entsprechend ergänzen)

Einbaubeschreibung:

……lfm	Die vorstehend beschriebenen Betonnoppenplattensteine sind gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster bzw. -plan als Leitstreifen bzw. Orientierungs- oder Aufmerksamkeitsfeldfeld in die Pflasterfläche der Position ………….. einzubauen. Die Vergütung für das Liefern und Einbauen der Pflasterfläche erfolgt in gesonderten Positionen. . Die Platten sind mit einem geeigneten Flächenrüttler (175 - 225 kg Betriebsgewicht) mit einer Platten – Gleit- Vorrichtung gemeinsam mit der restlichen Pflasterfläche bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Ansonsten gelten die allgemeinen Verlegeangaben für Betonpflaster gemäß DIN 18318; TL Pflaster-StB 06; ZTV Pflaster-StB 06 und MFP 1

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……St.	Nassschneiden von Meudt - Betonnoppenplattensteinen, einschließlich Passstücken, z.B. an Kanten und Anschlüssen, für die Verlegung an Einbauten und Aussparungen.

Einheitspreis €/St.: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon:0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

Anmerkung / Hinweis:

In der Ausschreibungsposition für die normale Pflasterverlegung sollte der Text der Einbaubeschreibung, wie nachstehend abgeändert werden:

Einbaubeschreibung für die „normale“ Pflasterposition:

……m²	MEUDT- Betonpflasterstein gemäß DIN EN 1338 Qualität DI(K) und Meudt eFT ……...…… usw.

(Charakteristika und Eigenschaften gemäß Ausschreibungstextvorschlag für das jeweilige Pflastersystem)

Das Bettungsmaterial ist zu liefern und gleichmäßig gemischt, mit optimalem Wassergehalt einzubauen. Die Oberfläche der Bettung muss in der Querneigung und Ebenheit den Anforderungen an Pflasterdecken der DIN 18318 entsprechen. Die Betonpflastersteine sind auf 3-5 cm (verdichteter Zustand) starkes Bettungsmaterial zu legen. Als Bettungsmaterial ist Baustoffgemisch 0-5 mm aus gebrochenen Gesteinskörnungen für Pflaster und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung gemäß den TL Pflaster-StB 06 und den ZTV Pflaster-StB 06. für die Bauklasse …. nach RStO zu verwenden.

Die Pflastersteine sind gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster bzw. -plan einschließlich der Leitstreifen bzw. Orientierungsfelder der Positionen …………… als Bodenindikatoren gemäß DIN 32984 einzubauen. Die Vergütung für das Liefern und Einbau der Leitstreifen bzw. Orientierungsfelder erfolgt in gesonderten Positionen.

Beim Verlegen ist die Fläche in erforderlichen Abständen auszurichten und auf Einhaltung der Rastermaße und Fugenverläufe zu überprüfen. Ein Fugenabstand von 3-5 mm nach DIN 18318 ist einzuhalten. Bei der Verlegung ist der obere Bereich der zulässigen Fugenbreite anzustreben. Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Baufortschritt erfolgen. Die Füllung der Fugen muss mit einem Baustoffgemisch 0-5 mm aus gebrochenen Gesteinskörnungen für Pflaster und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung gemäß den TL Pflaster-StB 06 und den ZTV Pflaster-StB 06 für die Bauklasse … nach RStO erfolgen.

Der abgekehrte Pflasterbelag ist mit einem geeigneten Flächenrüttler (175 - 225 kg Betriebsgewicht) mit Platten-Gleit-Vorrichtung, einschließlich der Leitstreifen und Orientierungsfelder, bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand werden.

Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut mit einem aus gebrochenen Gesteinskörnungen 0-2 mm für Pflaster und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung gemäß den TL Pflaster-StB 06 und den ZTV Pflaster-StB 06. für die Bauklasse … nach RStO zu schließen. Hierzu wird das Fugenmaterial unter Wasserzugabe eingeschlämmt. Alle verwendeten Mineralstoffe müssen nach RG Min-StB güteüberwacht sein und der TL Gestein-StB 2004 entsprechen. Bei Verwendung unterschiedlicher Materialkombinationen für Fuge und Bettung muss auf deren Filterstabilität geachtet werden.

Oben beschriebene Betonpflastersteine gefertigt nach DIN EN 1338 und den oben genannten Charakteristiken gemäß TL Pflaster-StB 06 liefern, fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen. Die Verlegehinweise des Herstellers sind ebenso Vertragsgrundlage, wie die DIN 18318 und die ZTV Pflaster-StB 06. Die Produkte müssen vom Güteschutz (BGB) fremdüberwacht sein.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm.	Nassschneiden von Betonsteinpflaster der vorstehenden Position, einschließlich Passstücken, z.B. an Kanten und Anschlüssen, für die Verlegung an Leitstreifen, Orientierungsfeldern, Einbauten und Aussparungen usw..

Einheitspreis €/St.: ___________	Gesamtbetrag €:	__________